### ‌

v

on

D

# Text boxes

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

Seminare

Links

Presse

Kontakt

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

Seminare

Links

Presse

Kontakt

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

Autor: Mike Kunze

Datum: 28.02.2005

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser über Jahrzehnte gewachsenes Druckluftrohrnetz möchten wir umstellen auf ein anderes Rohrsystem, z. B. aus Kunststoff.

Es werden für diesen Zweck aus dem Sanitärbereich Rohre aus PE, PP, etc. angeboten, die eigentlich für flüssige Medien geeignet sind, z. T für sehr hohe Drücke und Temperaturen.

Gibt es spezielle Rohrsysteme für Druckluft, z. B. für Innen- und Aussenanwendung mit großen Nennweiten und Zertifizierungen, die den üblichen Anforderungskriterien entsprechen?

Mit freundlichen Grüßen

M. Kunze

Auf diese Nachricht antworten

Druckluftverteilung / Innen-Aussen-Anwendung

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

# Re: Druckluftverteilung / Innen-Aussen-Anwendung

Autor: K.-H. Feldmann

Datum: 09.03.2005

Sehr geehrter Herr Kunze,

ich will versuchen Ihre Frage, bei aller Komplexität, so zu beantworten, dass Sie mit dem informativen Rüstzeug die historische Anfälligkeit der Druckluftverteilung bei einer Sanierung vermeiden.

Um die Information knapp zu halten, werde ich alle Themen, die in diesem Forum diesbezüglich schon behandelt sind, nicht mehr ansprechen und Informationen, die Sie auf unserer Website unter News finden nur mit einem Datum in Klammern kennzeichnen:

- Es gibt nicht das i d e a l e  Rohrsysteme (Rohre, Formteile, Armaturen) für alle Fälle. Im folgenden konzentriere ich mich auf das Angebot, das für 80 % aller Einsatzfälle in Frage kommt. Kriterien für die Auswahl, wie bei allen Anschaffungen im Druckluftbereich, sind VOLUMENSTROM, LUFTQUALITÄT und 	FLIESSDRUCK.

Das heißt, dass Rohrwerkstoffe aus schwarzem oder verzinktem Stahl, spalthaltige Verbindung, Materialmix, Wasserrohr aus Kunststoff nicht in die Betrachtung eingeschlossen werden (03.02.03/14.10.04).

- Ein optimales Rohrsystem ist keine Frage der Investitionskosten, sondern nur eine Frage des Know-hows. Ohne eigene Grundkenntnisse wäre es ein Glücksfall einen Anbieter mit der notwendigen Beratungskompetenz zu finden. Mit eigenen Grundkenntnissen besteht zumindest die Chance Verkäufer von Problemlösern zu unterscheiden und es vereinfacht die Suche nach den Anbietern von Premiumrohrsystemen (also speziell für Druckluft) zu fahnden und sich Referenzen nennen zu lassen (14.02.05)

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

Seminare

Links

Presse

Kontakt

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

- Für Druckluft geeignete Rohrsysteme kann der Interessent anhand von Abgleichlisten (14.11.04) für eine Vorauswahl ermitteln. Verlangen Sie spezifizierte Werksbescheinigungen der Materialhersteller (keine Bescheinigungen von Händlern). Dann erkennen Sie schon, ob alles aus einer Fertigung kommt oder ob der Anbieter geeignete Komponenten zusammenstellt, die dann leistungsmäßig vielleicht nicht zusammenpassen, z.B. in der Standzeit, bei den Einsatztemperaturen. Außerdem erkennen Sie dann, ob die Werksangaben überhaupt mit denen des Händlers korrospondieren.

Oft werden technische Angaben aufgrund von Prüfungen mittels Wasser/ungefährlichen Durchflussstoffen bei 20° C ermittelt und ohne, wie wir das auch von bestimmten metallischen Werkstoffen kennen, notwendige Sicherheitsabschläge für das Medium „ungefährliche Gase/Druckluft“.

Gegenstände mit hohen Heizwerten sind oft vorteilhaft, bei Kunststoffrohren macht sich das bei der Brandklassifizierung (17.11.04) negativ bemerkbar: PVC hat z.B. einen Wert von 20.000 hu und PE/PP von ca. 45.000 hu.

Kunststoffrohre werden mit dem Außendurchmesser bezeichnet, haben aber unterschiedliche Wandstärken, daraus können sich bei gleichen Volumenströmen höhere Druckabfälle ergeben.

- Rohrverbindungen

Wer seine Leckagen unter 10 % bringen will, muss gnadenlos auf spaltlose Rohrverbindungen bestehen, z.B. Löten, Schweißen oder Kleben.

Für den Bereich der Maschinen mit großem Druckluftverbrauch (gehört eigentlich bereichsmäßig nicht zur eigentlichen Druckluftverteilung) sollten Sie dem Einkauf einen Textbaustein empfehlen, in dem verlangt wird, dass die innermaschinelle Verrohrung über einen Zeitraum von x Jahren garantiert dicht zu sein hat und zwar  bei spezifiziertem Druck und spezifizierter Luftmenge. Leckagen in den Maschinen bedeuten eine teure Klimatisierung.

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

Seminare

Links

Presse

Kontakt

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

Denken Sie immer daran, dass „1 kW“ Druckluft mindestens 20mal teurer ist als die gleiche Einheit Strom, d.h. bei 10 Cent Kilowatt Strom kostet die mechanische Energie in Form von Druckluft dann über 2 Euro.

- Dimensionierung und Rohrführung

Die Leistungsstruktur einer Druckluftverteilung sollte rohrführungsmäßig so ausgelegt sein, dass ein Rohrnetz wachsen kann, dass die Luftqualität durch korrosions- und oxydationsfeste Rohrwerkstoffe nicht beeinflusst wird und dass der Druckabfall der Druckluftverteilung 0,1 bar nicht übersteigt (14.02.05).

Für die Ausschreibung einer Druckluftverteilung durch Anwender oder Planer empfehlen sich Ausschreibungstexte mit eingebautem Planungsleitfaden (03.01.03).

Druckluftbeauftragte und Planer, aber auch Anbieter von Druckluftverteilungen haben die Leistungsdaten zu dokumentieren. Volumenstromberechnungen, Druckabfallberechnungen, Rohrdimensionierungen sind einfachst mit einer Low-cost-Software durchzuführen (15.12.03).

SEHR GEEHRTER HERR KUNZE, Sie sehen also, was aus Ihrer Frage geworden ist. Zu Ihrem Problem heißt es konkret, Sie sollten Rohre wählen, die sowohl bei – 20° C als auch bei + 50° C verwendet werden können. Diese Temperaturen beziehen sich auf die Temperatur an den Rohrwänden, wobei Sie sich von jedem Anbieter erklären lassen können, welchen Einfluss auf die Temperatur an der Rohrwand jeweils das Medium und Umgebungstemperatur hat.

Startseite

Newsletter

Fakten Druckluft

Contracting

Benchmarking

Life Cycle Cost

Einsparrechner

Demoanlage

Kompetenznetzwerk

Wettbewerb

Messkampagne

Seminare

Links

Presse

Kontakt

Foren Liste │ Neues Thema │ Ganz nach oben │ Zum Thema │ Nachrichten einzeln

anzeigen │ Suche									        Vorheriges Thema  │  Nächstes Thema

Wer Ihnen das nicht stehenden Fußes erklären kann, wie auch in der gesamten vorstehend geschilderten Problematik nicht zu Hause ist, dem empfehle ich etwas für die Aus- und Fortbildung zu tun (17.01.05).

Alle diese Kriterien sollten bei PREMIUMROHRSYSTEMEN für Druckluft automatisch berücksichtigt sein!

Mit freundlichen Grüßen

K.H. Feldmann

Metapipe GmbH

Auf diese Frage antworten